## Slide 1: Схема на системите, натоварвания, напрежения, експлоатация Конструкция на летателен апарат
021 01
021 02

## Slide 2: Сили и напрежения
Подемната сила, теглото, тягата и челното съпротивление, действащи на самолета, създават напрежение в конструкцията му.
Напрежението е сила, възникнала вътре в материала, която се съпротивлява на външно приложените сили.
Напрежението се дефинира като сила, действаща на единица площ и се измерва в N/.
Напреженията могат да бъдат различни по вид, като могат да действат индивидуално или заедно.
Разглеждат се петте основни напрежения, които действат на всички физически обекти, като опън и натиск са основните, а останалите три са комбинация от тях.

## Slide 3: Натоварвания, приложени върху конструкцията на планера
Опън.
Елементите, констуирани да издържат натоварвания на опън се наричат греди.
Натиск.
Елементите, конструирани да издържат натоварвания на натиск се наричат подпори.
Срязване.
Нитованите съединения са конструирани да издържат силите на срязване.

## Slide 4: Комбинирани натоварвания
Огъване.
Крилото на самолета е подложено на огъващо напрежение.
Усукване.
Валът на самолетен двигател е подложен на усукващо натоварване, когато двигателят върти витлото.

## Slide 5: Комбинирани натоварвания
Относителна деформация (Strain).
Надлъжно огъване / изкълчване (Buckling).
Еластична деформация.
Пластична деформация.
Разчетно гранично (пределно) натоварване (Design Limit Load - DLL).
Коефициент на безопасност (Safety factor).
Safety factor = DUL / DLL
Разчетно максимално натоварване (Design Ultimate Load - DUL).
DUL = 1.5 x DLL

## Slide 6: Натоварвания на летателните апарати
Натоварването на ЛА обикновено се определя при две различни условия на експлоатация – по време на полет и на земята.
Натоварването на конструкцията в полет от своя страна се дели на два типа:
натоварване, получено при маневриране (продължително натоварване);
натоварване, получено в резултат на пориви на вятъра (кратковременно действащо натоварване).
Натоварвания при движение по земя или вода.

## Slide 7: Коефициент на натоварване
За да могат да летят, всички ЛА трябва да имат определена аеродинамична форма.
Коефициентът на натоварване представлява отношението на сумарната аеродинамична сила при даден режим на полета към силата на тежестта G, определена от пълната маса на ЛА.
=
Категории летателни апарати (ЛА):
Нормална категория: < 3,8
Многоцелева категория: < 4,4
Акробатична категория: < 6,0

## Slide 8: Концепции при проектирането
Производителят на ВС ще се опита да проектира ВС така, че да издържа всички натоварвания, които може да бъдат приложени в полет. Има различни указания, формули и практики, които дават насоки при проектиране на надеждна/търпяща повреди конструкция.
Безопасен ресурс (Safe life).
Отказоустойчива конструкция (Fail safe structure).
Допустимa повреда (Damage tolerant structure).

## Slide 9: Безопасен ресурс (Safe life)
Ресурсът на конструкцията на ВС се определя като минималният брой летателни часове, кацания, цикли и т.н, който ще бъде наработен преди да се появи значителна повреда на конструкцията. За да се намали ефектът на умората на материала, конструкторите на ВС прилагат принципа на Надеждна или Търпяща повреди конструкция.
Тестване до разрушаване на компонентите и използването им в експлоатацията само до 25% от средния им живот.
Подмяна на основните конструктивни елементи след определен брой полетни цикли.

## Slide 10: Отказоустойчива конструкция (Fail safe structure)
Приемане на усилията на съседните елементи, в случай, че някой от тях има повреда.
Тази разчетна философия трябва да бъде придружена с програма за техническо обслужване, която да гарантира, че пукнатини / повреди се откриват преди да са се развили твърде много.
Отказоустойчивите конструкции са с по-голямо тегло, поради дублиращите конструктивни елементи.

## Slide 11: Допустимa повреда (Damage tolerant structure)
Устойчивата на повреди конструкция премахва нуждата от допълнителни елементи чрез разпределяне на натоварването върху по-голяма площ.
Ключов елемент е разработването на програма за откриване на пукнатини, преди те да могат да повлияят на безопасността на полета.

## Slide 12: Умора (Fatigue)
Една конструкция, подложена на продължителни променливи (циклични) натоварвания, се разрушава при по-малко натоварване, отколкото, ако е подложена на статично натоварване. Това явление е познато като “умора на материала”.
Животът на една конструкция зависи в по-голяма степен от това как тя е натоварена, отколкото от броя на циклите на натоварване.

## Slide 13: Намаляване на разрушаващото натоварване при увеличаване броя на циклите
Графиката показва зависимостта на приложените променливи напрежения, които са процент от разрушаващите, спрямо броя на циклите.
S/N Curve.

## Slide 14: Изисквания за сертифициране
Проектните изисквания за ВС са посочени в спецификациите за сертифициране (Certification Specifications - CS):
CS 25 - за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса 5700 кг или повече.
CS 23 - за леки въздухоплавателни средства.
Много подобни, ако не и идентични документи съществуват в други държави. Това не е изненадващо, тъй като е логично самолетите да бъдат проектирани и изградени по глобален стандарт, тъй като е вероятно те да работят в световен мащаб.

## Slide 15: Категоризация на събитията

## Slide 16: Системи за идентификация на станциите
За да се определи дадено място в самолета, той е разделен на три (въображаеми) равнини, които са под ъгъл от 90° една спрямо друга.
При обслужването, поддръжката и ремонта на ЛА, се налага да се определи метод за определяне точното място на отделните елементи от конструкцията и реперните точки. Това става като се избира линия на отчитане и като се номерират характерните точки от тялото, крилото, гондолите, опашните плоскости и колесника.
Начините на разделяне на големите самолети на зони се определя от Air Transport Association of America (ATA) в АТА-100.

## Slide 17: Характерни точки по тялото
Линиите на сеченията на планера се определят спрямо базова нулева линия – zero datum line (сечение на планера – fuselage station 0.00) около носовата част на ВС, както е определено от производителя.
Номерата на сеченията се дават в инчове или мм напред (отрицателни, със знак - ) или назад (положителни със знак +) от нулевата базова линия.

## Slide 18: Ватер линия (Water line - WL)
Ватер линията е начална линия за отчитане на вертикалното разположение от земната повърхност на характерните точки на ЛА.
Water Line (WL).
Положителни и отрицателни вертикални измервания.
Всеки самолет има различна нулева точка.
Нулевата точка на W.L. при B-747 е 91 инча под най-ниската точка на фюзелажа.

## Slide 19: Характерни точки по крилото
За да се номерират характерните точки на крилото се използват т.нар. крилни секции - wing station (WS). Разстоянието до всяка точка от крилото се измерва от централната линия на тялото.

## Slide 20: Системи за зонална идентификация
Системата за идентификация на място се използва, за да се установят различни места в самолета.
За да се локализират частите по-лесно и за да се разбере къде трябва да бъде свършена работата, самолетът се разделят на:
Основни зони.
Основни подзони.
Зони.

## Slide 21: Системи за зонална идентификация

## Slide 22: Корозия
Същност на процеса.
Реакция на окислението – суха корозия.
Електролитна или мокра корозия.
Stress corrosion or stress corrosion cracking.
Aloha Airlines Flight 243, Boeing 737
Pitting (язвена) корозия.
Най-често срещаният тип корозия при алуминия и магнезия.
Микробиологично замърсяване.

## Slide 23: Поддръжка
Могат да се използват два различни метода за поддръжка на въздухоплавателното средство:
по ресурс (hard time) - когато компонент се заменя след определен брой часове, цикли или операции;
по състояние (on condition), когато компонент е заменен само когато се счита, че е неизползваем или е извън ограниченията.

## Slide 24: Използвани материали
Идеалният материал за самолетните конструкции би имал следните свойства:
Ниска плътност
Висока якост
Висока коравина
Добра устойчивост на корозия
Добро представяне при умора
Висока работна температура
Лесно производство
Ниска цена

## Slide 25: Алуминий и алуминиеви сплави
Алуминий.
Алуминиеви сплави.
Дуралуминий.
Може да съдържа около 3% или 4% мед, 0,5% до 1% манган, 0,5% до 1,5% магнезий и в някои състави малко силиций.
Предимства на дуралуминия:
Ниска плътност
Висока якост
Висока твърдост
Поносимост към умора
Лекота на изработка
Добра топлопроводимост
Ниска цена
Недостатъци на дуралуминия:
Лоша устойчивост на корозия
Ниска работна температура

## Slide 26: Магнезиеви и титанови сплави, стомана
Магнезиеви сплави.
Магнезиевите сплави трябва да се използват само там, където те могат да бъдат лесно инспектирани.
Висока цена, ниска якост, лошо съпротивление срещу умора, пълзене и износване.
Титанови сплави.
Титановите сплави са изключително здрави и поддържат работни температури до 400°C.
Стоманите се използват само когато здравината е от съществено значение и неудобствата от по-голямата маса може да се пренебрегнат.

## Slide 27: Материали тип пчелна пита
При материалите тип пчелна пита клетъчният пълнеж е свързан между два листа метал или композити, за да даде лека, но твърда структура.
Не могат да поемат концентрирани товари.
Панели тип пчелна пита често се използват за подови повърхности в самолета.

## Slide 28: Композити
Един от най-новите материали е състав от влакна, подсилени с полимерна матрица (известна още като смола или пълнител).
Влакната могат да бъдат стъклени или арамидни (Kevlar), но най-често се използват въглеродни влакна.
Друго предимство на композитите с нишки е разпределиението на товара по няколко пътя, което ги прави по-устойчиви на умора.
Естествено, тъй като са неметални, те предлагат отлична устойчивост на корозия и са много рентабилни.

## Slide 29: Композити
Предимства:
Възможността да се подреждат нишките в определено направление, в зависимост от посоката на натоварването, като по този начин се увеличават носещите свойства на материала.
Възможността да се създават сложни форми с тези материали.
Имат намалено тегло.
Корозионно устойчиви са.
Висока специфична здравина.
Висока специфична коравина.
Недостатъци:
Бързо ерозират от пясък или градушка, поради тази причина се нуждаят от допълнителна защита.
Трудно се ремонтират.
Задържат влага.
Диаграмата показва относителната якост спрямо относителната коравина

## Slide 30: Използване на композитни материали за пътнически самолет (А321)

## Slide 31: Закрепване и свързване
Използване на болтове.
Нитоване.
Лепене.

## Slide 32: Конфигурация на самолета
Конструкцията на конвенционалния самолет може да бъде разделена на три основни части:
Фюзелаж (тяло).
Крила.
Оперение.

## Slide 34: Конструкция на тялото
Тялото е тази част на самолета, към която се закрепват крилото, опашката, двигателите и колесниците.
Предназначение.
Конструкцията на ЛА се проектира така, че да се осигури максимална здравина при възможно най-малко тегло.
Форма на тялото.
В зависимост от метода на предаване на напреженията, телата се делят на три основни групи: фермена конструкция, полумонокок и монокок.

## Slide 35: Фермени конструкции
Фермената конструкция основно се използва за леки, нехерметични самолети.
Ферма на Прат.
Ферма на Уорън.

## Slide 36: Монококова конструкция
Цялата здравина на конструкцията се осигурява от обшивката.
Монококовото тяло има висока якост на огъване и усукване.
Неприложима за самолети с много отвори в корпуса, поради проблеми със здравината на конструкцията.

## Slide 37: Полумонококова конструкция
Недостатъци на чистата монококова конструкция.
Тъй като ВС стават по-големи и въздушните натоварвания се увеличават, монококовата конструкция се оказва недостатъчно здрава.
При полумонококовата конструкция, рамките не само осигуряват формата, но те носят и по-голямата част от натоварването при полет.
Стрингерите подсилват обшивката и помагат при поемането на надлъжните натискови натоварвания.

## Slide 38: Полумонококова конструкция
Типични секции на тялото (Fokker 100)

## Slide 39: Тяло
Телата на самолетите в най-общия случай се състоят от:
Предна конусна част;
Основна част;
Опашна част.
Материалите, които се използват обикновено са високоякостни алуминиеви, стоманени и титаниеви сплави.

## Slide 40: Обща конструкция на телата
Скелетът, към който е прикрепена обшивката се състои от:
Рамки;
Прегради;
Стрингери;
Подови греди;
Свързващи елементи.
Изрези в тялото.
Противопожарни прегради.

## Slide 41: При много от ЛА има смесване на различните типове конструкции
Cessna 188

## Slide 42: Напрежение от свръхналягане в тялото
Напрежиния от свръхналягане:
Аксиални (осеви) напрежения.
Радиални напрежения.
Вътрешното налягане, което създава тези напрежения може да достигне 65.5 KN/ (9.5psi).
Удар в опашната част при излитане или кацане може да доведе до повреди освен по конструкцията и по задната херметична преграда.
Циклите на херметизиране и разхерметизиране правят нецелесъобразно използването на ЛА предназначени за дълги полети на къси разстояния, поради намаляване живота на конструкцията.

## Slide 43: Херметични кабини
Херметични области.
Нехерметични области.
Типични херметични зони

## Slide 44: Пътнически салон

## Slide 45: Врати
Конструкцията на тялото на самолета е такава, че позволява оставянето на отвори за монтирането на врати, предни стъкла и прозорци.
Видове врати:
Врати на пътническата кабина.
Врати на карго отсеците.
Врати за достъп.
Вратите за пътническите самолети трябва да отговарят на определени изисквания.
Вратите в херметизираната кабина могат да бъдат разделени на две групи:
plug-type;
nonplug-type doors.
Обезопасяяване на вратата: „Door Closed”, “Door Locked” и “Girt Bar Activated“.
Уплътнения на вратите.

## Slide 46: Plug type doors
Вратата затваря фюзелажа от вътрешната страна.
Предимства на този тип врати:
Общото натоварване се разпределя по цялата рамка на вратата.
Вратите се затварят по-добре с повишаване на налягането

## Slide 47: Non-plug type doors
Вратата затварят фюзелажа от външната страна.
Разчитат на здрави заключващи механизми.

## Slide 48: Врати на бизнес самолетите
При по-малките регионални или бизнес самолети, във вратата са включени и стълбите за качване или т.нар. „air stairs“.
Врата-стълба на самолет Canadair Challenger 601

## Slide 49: Врати на нехерметични самолети
Вратите за леките самолети обикновено са от същия материал, както и основната конструкция.
Използват механични ключалки.

## Slide 50: Пътнически врати
Отваряне на вратата.
Всяка врата е оборудвана със система за аварийно отваряне.

## Slide 51: Аварийни изходи
Аварийните изходи са задължителни за транспортните самолети.
Около тях се поставят усилени рамки в тялото.
Те трябва да притежават проста система за отваряне.

## Slide 52: Карго врати
Те се отварят навън и нагоре от фюзелажа.
Управляват се хидравлично.

## Slide 53: Врати на авионикс отсеците

## Slide 54: Врата на пилотската кабина
Разделя пътническата от пилотската кабина.
Бронирана.
Вратата има авариен люк.
Достъп до пилотската кабина.

## Slide 55: Прозорци в пилотската кабина
Windshield (предните прозорци).
Side windows (страничните прозорци).
Изисквания към прозорците.
Конструирани са от усилени стъклени панели, съединени от двете страни на вътрешен слой от винил.
Подгряване на прозореца.
Сблъсък с птица.

## Slide 56: Зрително поле
Прозорците на пилотската кабина трябва да са проектирани така, че да отговарят на стандартната позиция за поглед на очите.

## Slide 57: Прозорци в пътническата кабина
Конструирани са да бъдат надеждни.
Обикновено имат две плоскости от поли-акрилна пластмаса.

## Slide 58: Гондола

## Slide 59: Пилони

## Slide 60: Крила
Крилата са основните повърхности, които създават подемната сила необходима за извършване на полет.
Други функции на крилата.
Крилата са натоварени на натиск и усукване.

## Slide 61: Крило
По разположение на крилото относно тялото се различават:
Нископлан;
Средноплан;
Високоплан.
Видове конструктивни схеми:
Триплощник (триплан);
Двуплощник (двуплан);
Едноплощник (моноплан):
- Едноплощник, усилен с подпори;
- Свободноносещ едноплощник.

## Slide 62: Триплощник
Трипланът е самолет, в конструкцията на който са разположени три крила.

## Slide 63: Двуплощник
Двупланът е самолет в конструкцията, на който са разположени две крила.

## Slide 64: Едноплощник, усилен с подпори
Този тип конструкция също се използва за ниско-скоростни ВС.
При полет подпората е натоварена на опън, а на земята тя е натоварена на натиск.

## Slide 65: Свободноносещ едноплощник
Основните плоскости трябва да поемат напреженията, породени от подемната сила и съпротивлението в полет, а при конструкция от типа свободноносещ едноплощник, и собствената маса, когато ВС е на земята.
Cantilever.

## Slide 66: Компоненти на крилото
Обшивка.
Надлъжници.
Ребра.
Стрингери.

## Slide 67: Обшивка на крилото (Wing skin)
Обшивката е елемент от конструкцията на крилото, която поема част от натоварването.
Обшивката е задължителен елемент за всяко крило.
В зависимост от големината на поеманите натоварвания, обшивката може да бъде тънка, нормална и дебела.
Обшивката се изработва от различни материали.
Обшивка от плат.
Обшивка от шперплат.
Обшивка от дуралуминий.
Обшивка от титан и стомана.
Обшивка от композити.

## Slide 68: Надлъжник (Spar)
Надлъжникът е основен силов елемент, разположен по разпереността на крилото.
Дизайн на крилото според броя надлъжници.
Еднонадлъжниково крило.
Двунадлъжниково крило.
Многонадлъжниково крило.

## Slide 69: Напречно сечение на надлъжник

## Slide 70: Torsion box
Тази конструкция увеличава устоийчивостта на крилото на външните натоварвания без да се налага увеличаване на масата.

## Slide 71: Ребра (Ribs)
Ребрата са конструктивни напречни греди, които допълват конструкцията на крилото, разположени по хордата на крилните профили.
Подпомагат надлъжниците, стрингерите и обшивката срещу изкълчване и предават концентрираните натоварвания от двигателите, колесника и плоскостите за управление на обшивката и надлъжниците.

## Slide 72: Стрингери (Stringers)
Разположени са по разпереността на крилото и повишават неговата здравина, като подсилват обшивката при натоварване на натиск.

## Slide 73: Wing tips
Това са разглобяеми елементи, закрепени с болтове към външния край на панела на крилото.

## Slide 74: Обтекатели
За да се намали съпротивлението се монтират обтекатели при прехода от крило към фюзелаж.

## Slide 75: Стабилизиращи повърхности
Съществуват различни конструкции на опашната част на ВС.
Какво включва опашната част?
Какво осигурява опашната част?
Empennage (tail unit).

## Slide 76: Хоризонтален стабилизатор
Tailplane or horizontal stabilizer.
Разположение на хоризонталния стабилизатор.
Използвани материали.
Метод на конструиране.
Имат усилен заден надлъжник.
Монтиране на хоризонталния стабилизатор.
Т-образна конфигурация.

## Slide 77: Trimmable horizontal stabilizer (THS)
Отклоняем хоризонтален стабилизатор.
Регулиране на THS – с помощта на trim control wheel.
Закрепването на отклоняемите стабилизатори става чрез шарнир, монтиран към задния надлъжник. Към предния надлъжник се монтират възлите за закрепване на хидравличните силови цилиндри.

## Slide 78: Вертикален стабилизатор
Vertical stabilizer or fin.
Разположение.
Метод на свързване към тялото.
Dorsal fin.

## Slide 79: Флатер на плоскостите за управление
Флатерът представлява бързи и неконтролируеми колебания на плоскостите за управление.
Настъпва като резултат от взаимодействието на аеродинамичните сили и инерционните сили и еластичните свойства на плоскостта.
Флатер не трябва да се появява в нормалния експлоатационен полетен диапазон на ВС.
Масова балансировка на плоскостите за управление.
Използване на двигателите за масова балансировка на крилото.

## Slide 80: Конструктивни ограничения на масата
Максимална маса при рулиране (Maximum ramp mass) - конструктивното ограничаване на масата на самолета при започване на рулиране.
Максимална излетна маса (Maximum take-off mass) – максималната допустима обща маса на самолета в началото на излитането.
Максимална маса за кацане (Maximum landing mass) – максималната допустима обща маса на самолета при кацане при нормални обстоятелства.

## Slide 81
Максимална маса без гориво (Maximum zero fuel mass) – максималната допустима маса на самолет без използваемо гориво.

## Slide 82: Грубо кацане
Колесникът на ВС е конструиран да издържа кацане с определена маса и вертикална скорост на ВС.
Винаги при съмнения за грубо кацане екипажът трябва да даде подробна информация за масата на ВС, разпределението на горивото, условията на кацане и дали са чули някакъв шум, характерен за повреда на конструкцията.
Повредите, които може да се очакват след грубо кацане, обикновено са съсредоточени около колесника, носещата му конструкция в крилата или фюзелажа, крилото и приспособленията за закрепване на опашната част и двигателя.
В зависимост от конфигурацията и натоварването на ВС, вторични повреди може да се открият по конструкцията и обшивката отгоре и отдолу на тялото.