## Slide 1: Хидравлична система
021 03

## Slide 2: Статично налягане
Представлява форма на потенциална енергия.
Формата на съда няма значение.
Хидравличното налягане в самолетните системи варира от 1000 psi до 5000 psi.

## Slide 3: Основи на хидравликата
Въведение.
Закон на Паскал: Ако върху течност в ограничено пространство се приложи сила, то тази сила ще се разпредели равномерно във всички посоки.
Силата, използвана когато хидравличната система работи, се поражда от „Налягане”.
Без някаква форма на ограничение налягане не може да бъде създадено.
Формула за налягането:
НАЛЯГАНЕ = СИЛА НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ = СИЛА/ПЛОЩ

## Slide 5: Работа, извършена в системата

## Slide 6: Преса на Брама
Хидравличната преса е патентована от Джоузеф Брама през 1795 г.
Колкото е по-малка площта, върху която се прилага натоварване, толкова по-голямо налягане се създава.
Колкото е по-голяма площта под налягане, толкова по-голямо ще е наличното натоварване.
Извършена работа в системата.
СИЛА x РАЗСТОЯНИЕ (бутало A) = СИЛА x РАЗСТОЯНИЕ (бутало B)

## Slide 7: Пасивна хидравлична система
За дадено налягане на течността, получената сила може да се изменя чрез регулиране площта на буталото, а резултантното линейно изместване ще се изменя обратно пропорционално на площта.
Пример за такава система е спирачната система на лек самолет.

## Slide 8: Активна хидравлична система
Помпа осъществява движението на хидравличната течност по тръбопроводите.
Бутала движещи се в хидроцилиндри осигуряват ограничението на движението на хидравличната течност и по този начин създават налягане.

## Slide 9: Хидравлични течности и тръбопроводи
Ефективността на хидравличната система зависи от загубите на енергия в резултат на триене.
Определено количество сила се изразходва за преодоляване на статичното съпротивление от триене между:
Бутала и цилиндри.
Бутални пръти и лагери/уплътнения.
Течността и стените на тръбопровода.
Премахването на триенето между буталата и цилиндрите или буталните пръти и лагерите е невъзможно, но може да се намали чрез правилната изработка на компонентите и агрегатите.

## Slide 10
Триенето между стените на тръбопроводите и хидравличната течност зависи от:
скоростта на движение на флуида в тръбопроводите
дължината, размера и грапавостта на вътрешните стени на тръбопроводите
броя на извивките на тръбопроводите
вискозитета на флуида.

## Slide 11: Уплътнения
В хидравличната система уплътненията предотвратяват изтичането на течност от системата.
Статични уплътнения.
Динамични уплътнения.
U- и V-образни уплътнения – ефективни само, когато налягането действа в едната посока.
О-пръстени и четириъгълни уплътнения – ефективни, когато налягането действа и в двете посоки.
Смазване на динамичните уплътнения.
Материали за изработката на уплътнение.
Повреда на уплътнението.

## Slide 12: Хидравлични течности
От какво зависи изборът на хидравлична течност?
Видове хидравлични течности:
DTD 585 - рафинирано минерално масло (Petroleum). Оцветена е в червен цвят. Има висока точка на кипене , не е пенлива, но е запалима. Използва се със синтетични гумени уплътнения, като Неопрен.
SKYDROL – масло на базата на естер на фосфата. Цвят - Тип 500A пурпурен (лилав), Тип 700 зелен. По-висока точна на кипене, в сравнение с минералните масла и по-нисък вискозитет. Използва се със синтетични гумени уплътнения, като Бутил.
С хидравличните течности трябва да се работи внимателно, поради вредното им влияние върху определени части на самолета.
Хидравличните течности могат да предизвикат проблеми със здравето при попадане върху очите и кожата!
Важно е в хидравличната система да се използва само определеното хидравлично масло или негов одобрен заместител.

## Slide 13: Хидравлични течности
Идеалните качества на хидравличната течност са:
Относително несвиваема, до 27.6 MN/ (276 Bar), като по този начин се осигурява бързодействие.
Има добри смазващи качества за метал и гума.
Нисък вискозитет с висока точка на кипене и ниска точка на замръзване, например температурен диапазон от +80°C до -70°C.
Има температура на възпламеняване над 100°C.
Негорима е.
Химически стабилна.
Не помътнява и не се пени.
Запазва качествата си при съхранение.
Не е корозивна.
Ниска цена на производство.

## Slide 14: Основна система
Има шест основни компонента, общи за всички хидравлични системи:
Резервоар.
Помпа.
Филтър.
Предпазен клапан.
Контролен клапан или разпределител.
Задвижващ механизъм.
В системите с ниско налягане то е до 2000 psi, а в системите с високо налягане достига 5000 psi.

## Slide 15: Компоненти на системата

## Slide 16: Система с отворен център (Open center system)
Предимство: проста е.
Недостатък: по едно и също време не може да работи повече от един консуматор.
Работното налягане на този тип системи е до 2000 psi.
Този тип система е разпространен при леките самолети, при които не се изисква поддържане на постоянно налягане през цялото време.

## Slide 17: Затворена система (Closed system)
Работното налягане се поддържа в тази част от системата, която води до разпределителните клапани.
Система, работеща с помпи с постоянна производителност.
Система, работеща с помпи с променлива производителност.
Система, работеща с електрически задвижвана помпа.

## Slide 18: Резервоари
Резервоарите осигуряват място за съхранение на ХТ, достатъчно свобдно място при промяна на обема на ХТ и компенсират утечките.
Промените в обема на ХТ, са в резултат от:
Положението на буталото на задвижващия механизъм.
Термично разширение.
Резервоарът се херметизира за да подава ХТ под налягане към помпата и за да се предотврати образуването на мехурчета в ХТ на големи височини.

## Slide 19
Нивото на хидравличната течност ще се изменя в зависимост от:
Положението на задвижващите механизми.
Дали са заредени акумулаторите.
Температурата.
Въздух под налягане обикновено се доставя от компресора на двигателя.

## Slide 20: Филтри
Разположение на филтрите:
Всмукателна магистрала.
Нагнетателна магистрала.
Връщателна магистрала.
Предназначение на филтрите.
Филтри, съдържащи устройство, отчитащо разликата в налягането от двете страни на филтриращия елемент.
Фалшива индикация за запушване на филтриращия елемент при ниска температура и голям вискозитет.
Филтри, съдържащи предпазен клапан.
Хартиени филтри. Елементи от телена мрежа.
Почистване на филтъра.

## Slide 21: Помпи
Предназначение на помпите.
Видове помпи:
Ръчно задвижвани (hand operated).
Задвижвани от двигателя (моторни помпи) (engine driven pump).
Задвижвани от електродвигател (електрически помпи) (electric motor driven).
Пневматично задвижвани (air turbine motor - ATM).
Задвижвани от турбина с привод от насрещния въздушен поток (HYDRAT или RAT) (ram air turbine).
Задвижвани хидравлично (хидромотор задвижва хидравлична помпа). Познати като Блок за предаване на мощност PTU (power transfer unit).

## Slide 22: Ръчни помпи (Hand pumps)
Ръчните помпи могат да бъдат единственият източник на енергия при малките, леки самолети с хидравлични системи, но при големи ВС се използват:
За да позволят наземно обслужване без да е необходимо да работи двигател.
За тестване на херметичност на магистрали и съединения.
За управление на карго вратите и др. без работещ двигател.
Ръчната помпа обикновено е двойно действаща помпа.

## Slide 23: Моторните помпи или електрическите помпи може да се класифицират както следва:
Помпа с постоянна производителност (постоянен дебит).
Constant delivery (fixed volume) type pump.
Осигурява голям дебит при ниско налягане(до 2000 psi).

## Slide 24: Помпа с постоянно налягане (Променлив дебит)
Constant pressure (variable volume) pump.
Такъв тип помпи обикновено се поставят на съвременни ВС, чиито системи работят с налягане 3,000-4,000 psi.
Помпа с постоянно налягане
при максимален ход
Помпа с постоянно налягане
при минимален ход

## Slide 25: Помпа с постоянно налягане (Променлив дебит)

## Slide 26: Помпа с постоянно налягане (Променлив дебит)

## Slide 28: Разположение на помпата, задвижвана от двигателя
Engine Driven Pump (EDP)

## Slide 29: Трансфер на хидравлична мощност
Power Transfer Unit

## Slide 31: Помпи задвижвани от въздушна турбина
Те се използват като резервни помпи на по-стари самолети.

## Slide 32: Помпи задвижвани от електродвигател
Резервните помпи могат да бъдат задвижвани и от електродвигател.

## Slide 33: Ram Air Turbines
RAT осигурява аварийна хидравлична мощност за управление на полета в случай на загуба на хидравлична мощност, идваща от двигателя.

## Slide 34: Клапан за кръг на празен ход (ACOV)
Automatic cut out valve.
Такива клапани се поставят на системи, използващи помпи с постоянна производителност.
Необходимо е и наличието на акумулатор.
Положение „затворен“ (cut in) - натоварено.
Положение „отворен“ (cut out) - разтоварено.
Предназначение на обратния клапан в системата.
Времето между отворено положение (разтоварено) и затворено положение (натоварено) (периодичността) на клапана за празен ход е добър показател за състоянието на системата.
Външен теч.
Вътрешен теч.

## Slide 35: Хидравлични акумулатори
Hydraulic accumulators.
Предназначението на хидравличните акумулатори е:
Да съхраняват хидравлична течност под налягане.
Да компенсират колебанията в налягането.
Да позволяват термично разширение.
При повреда на помпата да осигурят аварийно захранване на течност в системата.
Да удължат периода между отваряне и затваряне на автоматичния клапан за празен ход и по този начин да намалят износването на помпата.
Да осигурят течност в първия момент, когато се включи потребител и помпата е разтоварена.

## Slide 36: Хидравлични акумулатори
Наличие на обратен клапан преди входа на акумулатора.
Видове хидравлични акумулатори.
Газова част.
Хидравлична част.
Първоначално зареждане на хидравличния акумулатор.

## Slide 37: Хидравлични задвижващи механизми
Предназначение.
Устройство.
Видове задвижващи механизми:
Задвижващ механизъм с едностранно действие (single acting).
Често се прилага при заключване на колесника в прибрано положение.
Задвижващ механизъм с двустранно действие. Небалансиран (double acting unbalanced).
Може да се използва при прибиране на колесника.
Разлика в площите.
Задвижващ механизъм с двустранно действие. Балансиран (double acting balanced jack).
Често се използва при завиване с носовото колело и в задвижването на органите за управление.

## Slide 38: Хидравлична ключалка Хидромотори
Хидравлична ключалка (Hydraulic lock).
Когато течността е заключена между буталото на задвижващия механизъм и обратния клапан, се образува „хидравлична ключалка”.
Хидромотори (Hydraulic motors).
Това са въртящи се задвижващи механизми и в някои случаи са свързани чрез зъбна предавка за управление на винтов крик, или за задвижване на генератори или помпи.
Скоростта на хидромотора зависи от дебита на течността в него.

## Slide 39: Контрол на налягането Предпазни клапани
Контролиране на максималното налягане в системата.
Типично налягане в системата: малко ВС - 1500 psi, голямо ВС - 3000 psi.
Предпазните клапани (Relief valves) се използват при:
термично разширение (термично разтоварване);
предпазване на системата (понижаване на дебита);
защита от механично претоварване (предпазване на задкрилките).
Действие на предпазните клапани.

## Slide 40: Контрол на налягането Клапани за поддържане на налягането
Pressure maintaining valves.
По същество представлява предпазен клапан.

## Slide 41: Контрол на налягането Редукционни клапани
Редукционният клапан често се използва за намаляване на налягането на основната система до стойност, подходяща за работа на консуматори като спирачките на колелата.
Клапани за управление на спирачките – клапани регулиращи налягането в спирачната система в зависимост от натиска върху педалите.

## Slide 42: Контрол на дебита Обратни клапани
Non-return valves.
Позволяват преминаване на течността в едната посока, но блокират нейния път в обратната посока.

## Slide 43: Контрол на дебита Дроселни клапани
Restrictor valves.
Дроселният клапан е конструиран да пропуска ограничен поток в едната посока и пълен поток в другата посока.
Може да се използва за забавяне на прибирането на клапите или спускането на колесника.

## Slide 44: Разпределителни клапани
Ротационни

## Slide 45
Линейни (шибърни)

## Slide 46: Контрол на дебита Совалкови клапани
Shuttle valves.
Предназначение.
Често се използват в колесника и спирачната система.

## Slide 47: Контрол на дебита Съгласуващи клапани
Sequence valves.
Намират приложение в системата на колесника, за осигуряване на правилната работа на вратите за отсека на колесника и механизма за спускане и прибиране.

## Slide 48: Контрол на дебита Дозатор
Регулира скорост на потока преминаващ през него.
Предпазва системата от изтичане на хидравличната течност при повреда.

## Slide 49
Модулатор – използва се заедно с Anti skid системата на спирачките, позволява максимален дебит на потока при първоначално задействане на спирачките, след което подава намален дебит на потока.
Клапан за регулиране на потока – поставя се пред компонент от системата (например хидродвигател) за да осигурява постоянен поток от ХТ към него.

## Slide 50: Хидравлично захранване към различни източници

## Slide 51: Контролно-измервателни уреди

## Slide 52: Контролноизмервателни уреди

## Slide 53: Индикация и предупреждение

## Slide 54: Хидравлична система на А320

## Slide 55: Видове контролно-измервателни уреди
Указатели за количеството течност (Quantity Indicators) – визуални или поплавъчни за индикация в пилотската кабина.
Релета, реагиращи на налягане (Pressure relays) – изпращат информация за налягането на ХТ до уреди за директно отчитане или до електрически преобразуватели за индикация на налягането в панела на ХС.
Измервателни уреди (Pressure gauges) – директно показващи налягането в резервоари или акумулатори и електрически за показване на налягането в основната и резервната система на панела на ХС.
Превключватели по налягане (Pressure switches) – показват загуба на налягане на ХС или на въздушно налягане в резервоара.
Разходомер (Flow Indication) – поставя се на изхода на помпа с постоянен дебит и алармира при проблем с помпата.
Индикатор на температурата (Temperature indication) – поставя се в резервоара за отчитане на повишена температура на хидравличната течност.

## Slide 56: Компоненти за целите на техническо обслужване
Съединения за бързо разкачване – поставят се там където се налага често разкачване при ТО на системата, предотвратяват изтичането на ХТ и няма нужда от обезвъздушаване на системата след приключване на работата.
Клапани за изпускане на налягане – използват се при ТО за изпускане на налягането на системата.
Дренажни клапани – за източване на ХТ от системата, намират се в най-ниската част на системата.
Спирателни клапани – намират се на противопожарната стена на двигателя и спират подаването на ХТ към него, при пожар или при подмяна на компоненти от системата .
Точки за обезвъздушаване на системата.
Точки за вземане на проби за анализ на течността – потъмняването на ХТ е индикация за прегряване, а изсветляването е индикация за наличие на вода.

## Slide 58: Захранвани с хидроенергия органи за управление

## Slide 59: Пневматична система за високо налягане
Предимства:
Въздуха е общодостъпен и не струва нищо.
Въздуха е по-лек от хидравличната течност.
Няма опасност от възникване на пожар.
Не възникват проблеми с промяна на вискозитета при промяна на температурата.
Системата е по-лека, защото няма нужда от връщателна магистрала.

## Slide 60: Пневматичнa системa за високо налягане на Fokker 27

## Slide 61: Компоненти на системата
Четири степенен компресор задвижван от спомагателната предавка на двигателя.
Разтоварващ клапан поддържащ налягане в системата от 3300 psi.
Совалков клапан позволяващ захранването на системата от външен източник.
Влагоотделител, който премахва 98 % от водата във въздуха.
Изсушител, който премахва останалата вода с помощта на силициев гел или алуминиев силикат.
Десет микронов филтър, който почиства въздуха преди той да навлезе в системата.

## Slide 62
Три резервоара за съхранение на въздух под налягане:
за основната система с обем 750 кубични инча,
за спирачната система с обем 180 кубични инча,
за аварийната система с обем 180 кубични инча.
Редуциращ клапан, понижаващ налягането на въздуха до 1000 psi, преди подаването му към колесника, пътническата врата, управлението на носовия колесник и спирачката на витлото.